İRAN - TAHRAN TTM (TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ) GENEL İŞ KALEMLERİ ÖN RAPORU

01. KİRALANAN ALANLARIN (2.-3.-4. kat)

ÖNERİLEN YERLEŞİM PLANLARINA GÖRE  HAZIRLANMASI

Ekli dosya 01'de mevcut hali, Ekli dosya 02-03-04'de hazırlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Kiralanan yapı net alanı yaklaşık 1500m2 olup, 3 kattan oluşmaktadır.

Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Mevcut yapıda gerekli görülmeyen, değiştirilmesi, kaldırılması öngörülen duvarlar teklif veren firmalar tarafından yerinde incelenecek, moloz atımı, duvar kırımı vb. işler teklif veren yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

Yapılan tüm işlemlere ait asbuilt projeler yüklenici tarafından işverene sunulacaktır.

Mevcut projede yer alan ve yıkımı önerilen tüm duvarlara ait projelendirme ve yasal yükümlülükler, taşıma atma vb. işler teklif veren firmaya ait olacaktır.

Teklif veren tüm firmalar yıkımı yapılacak duvarlar konusunda tüm sorumluluğu üzerine almış olacaktır.

Tüm teklif veren firmalar; Ekli dosya 02-03-04'de tasarlanan yerleşim planında yer alan ek duvarlara sunacakları projede yer vermek durumundadır. Bu ek duvarlar alçıpan, betopan vb. malzemeler ile gerçekleştirilebilir. Teklif veren firmalar yapılacak duvar revizyonlarına ilişkin bir öneri ve raporu işverene teslim edecektir. Yeni yapılacak duvarlara ilişkin sıva, boya tadilat işlemleri teklif veren firmaya ait olacaktır.

Teklif veren tüm firmalar; mevcut ıslak hacimlere, düzenlenen ıslak hacimlere yerinde yapacakları incelemeler doğrultusunda teklif verecek, yapılacak iş kalemlerini sıralayarak işverene sunacak ve fiyatlandıracaktır.

Önerilen yerleşim planında yer alan Wc'ler mevcut proje baz alınarak tasarlanmış olup, her bir wc de klozet de yer alacaktır.

Mevcut lavabolar yerinde etüd edilip işverene raporlanacaktır. Kullanılma durumuna göre fiyatlandırılacaktır.

Revize edilmiş yerleşim planına göre eklenen Klozetler gömme rezervuar olacaktır.

Mevcut mekanik tesisat yerinde incelenecek, önerilen yerleşim planına uymayan noktalar işverene sunulacak, bu konuda öneriler teklif veren firmalar tarafında işverene fiyat önerileri ile birlikte sunulacaktır.

Mevcut asma tavan yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzgün gözükmektedir. Fakat yapılan yerleşim planına göre revize edilmesi ve onarılması gereken kısımlar olacaktır. Yeni yapılan düzenlemeye göre tavan aydınlatmalarının yerleşimi değişecektir. Teklif veren firmalar bu hususları da gözeterek tekliflerini hazırlayacaklardır.

02- 2.KAT İHKİB BİRİMLERİ VE SHOWROOMLAR (21 ADET)

- 592 m2-

02A. TASARLANAN YERLEŞİM PLANINA GÖRE; BÖLÜCÜ PANELLERİN VE SHOWROOM ALANLARINININ HAZIRLANMASI

Ekli dosya 02'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 18m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan dosyadan da görüleceği üzere 21 adet showroom alanı bulunmaktadır.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizimlerini ek olarak sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçülerei var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Tasarlanan yerleşim planına göre 21 adet showroom bulunmaktadır. Bölücü paneller yerleşim planına göre fiyatlandırılacaktır.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

Mevcut durumda bulunan paneller yerlerinden sökülecek, TTM tarafından önerilen bir alan var ise oraya nakledilecektir.

Mevcut panellerin sökülmesi, nakledilmesi sonucunda zeminde ve tavanda oluşacak revizyonları teklif veren firmalar yapacaktır.

02B. SHOWROOM ALANI İÇ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 02'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 18m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan dosyadan da görüleceği üzere 21 adet showroom alanı bulunmaktadır.

Zemin; mevcut zemine uyulacaktır.

Elektrik işleri projelendirilerek İşveren'e sunulacaktır.

Tasarlanan showroom alanlarında en az 4 priz ve 1 data hattı istenmektedir. Mevcut elektrik hatları yerinde kontrol edilerek öneriler sunulacaktır.

Showroom iç tefrişatı, tefrişat kaleminde verilmiştir.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizilerini ek olarak sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçüleri var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Tasarlanan yerleşim planına göre 21 adet showroom bulunmaktadır. Bölücü paneller yerleşim planına göre fiyatlandırılacaktır.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

02C. ASANSÖR HOLÜ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 02'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut asansör holü zemin ve döşemeler korunacak, asansör karşısında yeralan mermer pano içersine; led gizli aydınlatma paslanmaz yada plexi glas  İHKİB logosu önerilecektir.

Ekli çizimde yeralan karşılama bankosu yada muadili bir öneri getirilerek teknik detayları ile birlikte önerilecektir.

Asansör holünde yer alan mevcut kapılar kaldırılarak yerine aluminyum cam doğrama önerilmektedir. Cam doğrama çizim ve detayları, teklif veren firmalarca işverene sunulacaktır.

02D. MUTFAK VE KITCENETTE DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 02'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut projede yeralan mutfak, önerilen yerleşim planına göre revize edilecektir. Mutfak dolabı ve teknik çizimleri teklif veren firmalar tarafından detaylandırılarak işverene sunulacaktır.

02E. HARAKETLİ MOBİLYA

Herbir showroom alanı için R:80cm çapında cam yuvarlak masa ve 4 adet sandalye istenmektedir. Teklif veren firmalar kullanacakları masa ve sandalyelere ilişkin detayları işverene sunacaktır. Toplam 21 adet showroom alanı için 21 adet masa ve 84 adet sandalye beklenmektedir.

Kitcehnette alanı için 2 adet R:80cm çapında cam yuvarlak masa ve 8 adet sandalye istenmektedir.

Toplantı odası için; 12 kişilik bir toplantı masası, sandalyeleri, ve bir adet h:110cm yüksekliğinde dolap ve kitchenette deski istenmektedir. Teklif veren firmalar toplantı odası zemini için halı önereceklerdir.

03- 3.KAT İHKİB BİRİMLERİ VE SHOWROOMLAR (20ADET)

- 307 m2-

03A. TASARLANAN YERLEŞİM PLANINA GÖRE; BÖLÜCÜ PANELLERİN VE SHOWROOM ALANLARINININ HAZIRLANMASI

Ekli dosya 03'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 10m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan çizimlerden de görüleceği üzere 20 adet showroom alanı, 1 adet ofis alanı bulunmaktadır.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizimlerini sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçülerei var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

Mevcut durumda bulunan paneller yerlerinden sökülecek, TTM tarafından önerilen bir alan var ise oraya nakledilecektir.

Mevcut panellerin sökülmesi, nakledilmesi sonucunda zeminde ve tavanda oluşacak revizyonları teklif veren firmalar yapacaktır.

03B. SHOWROOM ALANI İÇ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 03'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 10m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan dosyadan da görüleceği üzere 20 adet showroom alanı bulunmaktadır.

Zemin; mevcut zemine uyulacaktır.

Elektrik işleri projelendirilerek İşveren'e sunulacaktır.

Tasarlanan showroom alanlarında en az 4 priz ve 1 data hattı istenmektedir. Mevcut elektrik hatları yerinde kontrol edilerek öneriler sunulacaktır.

Showroom iç tefrişatı, tefrişat kaleminde verilmiştir.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizilerini ek olarak sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçüleri var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

03C. ASANSÖR HOLÜ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 03'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut asansör holü zemin ve döşemeler korunacak, asansör karşısında yeralan mermer pano içersine; led gizli aydınlatma paslanmaz yada plexi glas  İHKİB logosu önerilecektir.

Ekli çizimde yer alan karşılama bankosu yada muadili bir öneri getirilerek teknik detayları ile birlikte önerilecektir.

Asansör holünde yer alan mevcut kapılar kaldırılarak yerine aluminyum cam doğrama önerilmektedir. Cam doğrama çizim ve detayları, teklif veren firmalarca işverene sunulacaktır.

03D. MUTFAK VE KITCENETTE DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 03'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut projede yer alan mutfak, önerilen yerleşim planına göre revize edilecektir. Mutfak dolabı ve teknik çizimleri teklif veren firmalar tarafından detaylandırılarak işverene sunulacaktır.

03E. HAREKETLİ MOBİLYA

Her bir showroom alanı için R:60cm çapında cam yuvarlak masa ve 4 adet sandalye istenmektedir. Teklif veren firmalar kullanacakları masa ve sandalyelere ilişkin detayları işverene sunacaktır. Toplam 20 adet showroom alanı için 20 adet masa ve 80 adet sandalye beklenmektedir.

Ofis alanı için R:80cm çapında yuvarlak masa ve 4 adet sandalye, 70x150cm ebatlarında çalışma masası ve kesonu, çalışma masası sandalyesi ve karşısında yer alacak 2 bekleme sandalyesi ve sehpası; öneri çizimler ile birlikte sunulacaktır.

04- 4.KAT İTHİB BİRİMLERİ VE SHOWROOMLAR (39 ADET)

- 592 m2-

04A. TASARLANAN YERLEŞİM PLANINA GÖRE; BÖLÜCÜ PANELLERİN VE SHOWROOM ALANLARINININ HAZIRLANMASI

Ekli dosya 04'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 10m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan dosyadan da görüleceği üzere 39 adet showroom alanı bulunmaktadır.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizimlerini ek olarak sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçülerei var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Bölücü paneller yerleşim planına göre fiyatlandırılacaktır.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

Mevcut durumda bulunan paneller yerlerinden sökülecek, TTM tarafından önerilen bir alan var ise oraya nakledilecektir.

Mevcut panellerin sökülmesi, nakledilmesi sonucunda zeminde ve tavanda oluşacak revizyonları teklif veren firmalar yapacaktır.

04B. SHOWROOM ALANI İÇ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 04'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır. Hazırlanacak çalışmalarda; bina yerinde incelenecek, mevcut durum yerinde etüd edilecek, gerekli görüldüğü takdirde istekli firmalar tarafından mevcut yapının rölevesi alınacak, alınan rölevelere göre teslim edilen projeler revize edilecek, elektrik ve mekanik tesisatlar yerinde gözlemlenerek tasarlanan yerleşim planına uygunluğu etüd edilecektir.

Önerilen yerleşim planı ortalama 10m2 'lik showroom alanlarını içermektedir.

Ekli dosyada dwg ve renkli sunumu yapılan dosyadan da görüleceği üzere 39 adet showroom alanı bulunmaktadır.

Zemin; mevcut zemine uyulacaktır.

Elektrik işleri projelendirilerek İşveren'e sunulacaktır.

Tasarlanan showroom alanlarında en az 4 priz ve 1 data hattı istenmektedir. Mevcut elektrik hatları yerinde kontrol edilerek öneriler sunulacaktır.

Showroom iç tefrişatı, tefrişat kaleminde verilmiştir.

Bölücü paneller ekli perspektif çizimde görüldüğü gibi olacak, teklif veren firmalar kendi modüler sistemine göre tekliflerini hazırlayacak, kendi önerdikleri sistemlere dair teknik bilgileri İşverene sunacaklardır. Ekli dosyada önerilen sisteme göre kendi modülasyonunu yapacak ve sundukları tekliflerine ek dosya olarak ölçekli ve ölçülü teknik çizilerini ek olarak sunacaklardır.

Teklif veren firmalar sunacakları bölücü panel sistemlerine ilişkin detaylı çizim ve planları işveren ve proje mmüellifine sunacaktır.

Bölücü paneller yüksekliği min.160 - max. 180cm olacak şekilde düzenlenecektir. Teklif veren firmalar kendi modüler sistemlerine ait sabit ölçüleri var ise işveren ve tasarımcı firmaya onaylatacak, teklifinde belirtecektir. Firmalardan özel bir üretim beklenmemektedir.

Bölücü paneller yerleşim planına göre fiyatlandırılacaktır.

Bölücü panellere ilişkin teknik detaylar teklif veren firmalar tarafından teknik çizim ve detayları ile işverene sunulacaktır.

04C. ASANSÖR HOLÜ DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 04'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut asansör holü zemin ve döşemeler korunacak, asansör karşısında yeralan mermer pano içersine; led gizli aydınlatma paslanmaz yada plexi glas  İTHİB logosu önerilecektir.

Ekli çizimde yeralan karşılama bankosu yada muadili bir öneri getirilerek teknik detayları ile birlikte önerilecektir.

Asansör holünde yer alan mevcut kapılar kaldırılarak yerine aluminyum cam doğrama önerilmektedir. Cam doğrama çizim ve detayları, teklif veren firmalarca işverene sunulacaktır.

04D. MUTFAK VE KITCENETTE DÜZENLEMESİ

Ekli dosya 04'de tasarlanan yerleşim planına ve teslim edilen dwg dosyalarına göre çalışmalar hazırlanacaktır.

Mevcut projede yeralan mutfak, önerilen yerleşim planına göre revize edilecektir. Mutfak dolabı ve teknik çizimleri teklif veren firmalar tarafından detaylandırılarak işverene sunulacaktır.

04E. HARAKETLİ MOBİLYA

Herbir showroom alanı için R:60cm çapında cam yuvarlak masa ve 4 adet sandalye istenmektedir. Teklif veren firmalar kullanacakları masa ve sandalyelere ilişkin detayları işverene sunacaktır. Toplam 39 adet showroom alanı için 39 adet masa ve 156 adet sandalye beklenmektedir.

Kitcehnette alanı için 2 adet R:80cm çapında cam yuvarlak masa ve 8 adet sandalye istenmektedir.

Ofis alanı için R:80cm çapında yuvarlak masa ve 4 adet sandalye, 70x150cm ebatlarında çalışma masası ve kesonu, çalışma masası sandalyesi ve karşısında yer alacak 2 bekleme sandalyesi ve sehpası; öneri çizimler ile birlikte sunulacaktır.

EK-01 mevcut kat planı.

EK-02  2.kat düzenlenmiş yerleşim planı - İHKİB

EK-03  3.kat düzenlenmiş yerleşim planı - İHKİB

EK-04  4.kat düzenlenmiş yerleşim planı - İTHİB

EK-05  Showroom Alanı 10m2

EK-06  Showroom Alanı 10m2

EK-07  Showroom Alanı 10m2

EK-08  Showroom Alanı 18m2

EK-09  Showroom Alanı 18m2

EK-10  Showroom Alanı 10m2

EK-11  Showroom Alanları 18m2

EK-12  Showroom Alanları 18m2

EK-13  Asansör holü - İHKİB

EK-14  Asansör holü - İTHİB

EK-15  Ofis Alanı